## Slide 1
ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ 05
CAN
φυσικό επίπεδο
Σήμα, καλωδίωση και τερματισμός δικτύου
2 ώρες θεωρία · Γ΄ εξάμηνο
BMW M2 G87 · φωτογραφία BMW Group PressClub
ΤΟ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ ΖΕΥΓΟΣ CAN
ECU 1
πομπός / δέκτης
ECU 2
πομπός / δέκτης
CAN-H
CAN-L
Γενικό εκπαιδευτικό σχήμα, όχι εργοστασιακό διάγραμμα BMW
Δίκτυα και Επικοινωνία Οχημάτων
01
Notes: Εισαγωγική διαφάνεια για το Μάθημα 05: CAN – φυσικό επίπεδο. Η φωτογραφία απεικονίζει BMW M2 G87 και προέρχεται από BMW Group PressClub, επίσημο αρχείο εικόνας P90481931: https://www.press.bmwgroup.com/global/photo/detail/P90481931/The-all-new-BMW-M2-Static-10-2022. Το διάγραμμα ECU 1–CAN-H/CAN-L–ECU 2 είναι γενικό εκπαιδευτικό σχήμα φυσικού επιπέδου CAN και δεν αποτελεί εργοστασιακό διάγραμμα BMW.

## Slide 2
ΘΕΩΡΙΑ · ΜΑΘΗΜΑ 05
Από την τοπολογία στο ηλεκτρικό σήμα
Στο προηγούμενο μάθημα είδαμε πώς συνδέονται οι ECU. Τώρα κοιτάμε τις γραμμές που μεταφέρουν τα bits.
ΧΑΡΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ
Ποιοι κόμβοι συνδέονται;
ECU ΚΙΝΗΤΗΡΑ
ABS / ESP
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΚΟΙΝΟΣ ΔΙΑΥΛΟΣ CAN
Η τοπολογία δείχνει τη σύνδεση των κόμβων.
ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ
Πώς μεταδίδονται τα bits;
CAN-H
CAN-L
Οι δύο αγωγοί μεταφέρουν το διαφορικό σήμα.
Γενικό εκπαιδευτικό σχήμα, όχι εργοστασιακό διάγραμμα BMW
Δίκτυα και Επικοινωνία Οχημάτων
02
Notes: Γέφυρα με το προηγούμενο μάθημα για τις τοπολογίες. Το αριστερό σχήμα θυμίζει κοινό δίαυλο με τρεις ενδεικτικούς κόμβους. Το δεξί σχήμα εστιάζει στο φυσικό μέσο CAN-H/CAN-L. Δεν περιγράφει πραγματική δικτύωση ή εργοστασιακό διάγραμμα BMW M2.

## Slide 3
ΘΕΩΡΙΑ · ΜΑΘΗΜΑ 05
Το bit κρύβεται στη διαφορά
Ο δέκτης συγκρίνει την τάση των δύο αγωγών και όχι τον καθένα μόνο του.
RECESSIVE · λογικό 1
CAN-H
≈ 2,5 V
CAN-L
≈ 2,5 V
Vdiff = CAN-H − CAN-L ≈ 0 V
Οι δύο γραμμές βρίσκονται σχεδόν στην ίδια τάση.
DOMINANT · λογικό 0
CAN-H
≈ 3,5 V
CAN-L
≈ 1,5 V
Vdiff = CAN-H − CAN-L ≈ 2 V
Η διαφορά τάσης γίνεται καθαρά αντιληπτή.
Ίδιος θόρυβος και στους δύο αγωγούς; Η σύγκριση CAN-H με CAN-L βοηθά τον δέκτη να τον απορρίψει.
Ενδεικτικές τυπικές τιμές για CAN υψηλής ταχύτητας· εξαρτώνται από το δίκτυο και τις συνθήκες μέτρησης.
Δίκτυα και Επικοινωνία Οχημάτων
03
Notes: Εξηγούμε τη διαφορική σηματοδοσία σε CAN υψηλής ταχύτητας. Στην ενδεικτική κατάσταση recessive, CAN-H και CAN-L είναι περίπου 2,5 V, άρα Vdiff≈0 V. Στην dominant κατάσταση, CAN-H≈3,5 V και CAN-L≈1,5 V, άρα η διαφορά είναι περίπου 2 V. Οι τιμές είναι τυπικές και όχι προδιαγραφή για κάθε όχημα ή μέτρηση. Επειδή ο δέκτης εξετάζει τη διαφορά, κοινός ηλεκτρικός θόρυβος που επηρεάζει παρόμοια και τους δύο αγωγούς τείνει να ακυρώνεται.

## Slide 4
ΘΕΩΡΙΑ · ΜΑΘΗΜΑ 05
Γιατί είναι στριμμένα τα CAN-H και CAN-L;
Η συστροφή βοηθά τους δύο αγωγούς να επηρεάζονται πιο παρόμοια από τον εξωτερικό θόρυβο.
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΑΓΩΓΟΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ
CAN-H
CAN-L
Μεγαλύτερη επιφάνεια βρόχου
ΣΥΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟ ΖΕΥΓΟΣ
ΙΔΙΟ ΠΕΔΙΟ ΘΟΡΥΒΟΥ
CAN-H
CAN-L
Μικρότερη επιφάνεια βρόχου · παρόμοια έκθεση στον θόρυβο
Η συστροφή περιορίζει τη σύζευξη παρεμβολών· ο διαφορικός δέκτης βοηθά να απορρίπτεται ο κοινός θόρυβος.
Απλοποιημένο εκπαιδευτικό σχήμα· η πραγματική καλωδίωση διαφέρει ανά όχημα.
Δίκτυα και Επικοινωνία Οχημάτων
04
Notes: Συνδέουμε τη διαφορική μετάδοση με τη φυσική καλωδίωση. Η συστροφή εναλλάσσει τη σχετική θέση των αγωγών, μειώνει την επιφάνεια του βρόχου και βοηθά οι εξωτερικές παρεμβολές να συζευχθούν παρόμοια και στους δύο. Ο διαφορικός δέκτης μπορεί έτσι να απορρίψει σημαντικό μέρος του κοινού θορύβου. Το σχήμα είναι εννοιολογικό· το βήμα συστροφής και η διαδρομή διαφέρουν ανά καλωδίωση οχήματος.

## Slide 5
ΘΕΩΡΙΑ · ΜΑΘΗΜΑ 05
Ο δίαυλος CAN χρειάζεται τερματισμό
Οι αντιστάσεις τερματισμού μπαίνουν στα δύο φυσικά άκρα του δικτύου.
ΚΟΡΜΟΣ ΔΙΑΥΛΟΥ CAN
ΦΥΣΙΚΑ ΑΚΡΑ
CAN-H
CAN-L
120 Ω
120 Ω
ECU 1
ECU 2
ECU 3
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ
Ο σωστός τερματισμός ταιριάζει στο καλώδιο και περιορίζει τις ανακλάσεις του σήματος.
Σε CAN υψηλής ταχύτητας χρησιμοποιούνται συνήθως δύο τερματισμοί των 120 Ω, ένας σε κάθε άκρο.
Δίκτυα και Επικοινωνία Οχημάτων
05
Notes: Εξηγούμε ότι σε ένα τυπικό δίκτυο CAN υψηλής ταχύτητας το ζεύγος τερματίζεται στα δύο φυσικά άκρα του κορμού με αντιστάσεις περίπου 120 Ω μεταξύ CAN-H και CAN-L. Η προσαρμογή της γραμμής περιορίζει τις ανακλάσεις που μπορούν να παραμορφώσουν το σήμα. Οι ECU συνδέονται κατά μήκος του κορμού· δεν βάζουμε αντίσταση σε κάθε ECU. Το σχήμα είναι γενικό, δεν είναι εργοστασιακό διάγραμμα BMW.

## Slide 6
ΘΕΩΡΙΑ · ΜΑΘΗΜΑ 05
Από τους δύο τερματισμούς στα 60 Ω
Ένας γρήγορος έλεγχος αντίστασης στο απενεργοποιημένο δίκτυο CAN.
ΔΥΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ
120 Ω
120 Ω
120 Ω ∥ 120 Ω = 60 Ω
Η ισοδύναμη αντίσταση που «βλέπει» το πολύμετρο.
ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ
1 Ανάφλεξη OFF · περίμενε να αδρανοποιηθούν οι ECU.
2 Μέτρησε Ω ανάμεσα σε CAN-H και CAN-L.
≈ 60 Ω
CAN-H
CAN-L
DLC 16 ακίδων: ακίδες 6/14 για CAN, όπου ισχύει.
Μέτρηση Ω μόνο σε απενεργοποιημένο κύκλωμα. Ακολούθησε πάντα τη διαδικασία του κατασκευαστή.
Τα ~60 Ω είναι τυπική ένδειξη για δίκτυο υψηλής ταχύτητας με δύο τερματισμούς 120 Ω.
Δίκτυα και Επικοινωνία Οχημάτων
06
Notes: Η ισοδύναμη αντίσταση δύο αντιστάσεων 120 Ω σε παράλληλη σύνδεση είναι 60 Ω. Σε εκπαιδευτικό έλεγχο, με το δίκτυο απενεργοποιημένο και σύμφωνα με τη διαδικασία του κατασκευαστή, μετράμε αντίσταση μεταξύ CAN-H και CAN-L. Περίπου 60 Ω είναι τυπική ένδειξη για high-speed CAN με δύο τερματισμούς. Σε OBD-II/ISO 15765-4 συχνά χρησιμοποιούνται οι ακίδες 6 (CAN-H) και 14 (CAN-L), αλλά πάντα επιβεβαιώνουμε την αρχιτεκτονική και το pinout του συγκεκριμένου οχήματος. Δεν μετράμε αντίσταση σε ενεργό κύκλωμα.

## Slide 7
ΘΕΩΡΙΑ · ΜΑΘΗΜΑ 05
Τι βλέπουμε όταν μετράμε τάση;
Το πολύμετρο δίνει μια ένδειξη· ο παλμογράφος αποκαλύπτει τις εναλλαγές του σήματος.
ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ · DC V
ΜΕΣΗ ΕΝΔΕΙΞΗ
CAN-H ή CAN-L
Μέτρηση γραμμής ως προς γείωση
Η ένδειξη μεταβάλλεται ανάλογα με την κίνηση στο δίκτυο.
ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ · ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΗ
3,5 V
2,5 V
1,5 V
recessive
dominant
recessive
CAN-H
CAN-L
Ενδεικτική κυματομορφή, όχι μέτρηση συγκεκριμένου οχήματος.
Για να δούμε τα bits και τις ακμές του σήματος, χρειαζόμαστε κυματομορφή — όχι μόνο μία ένδειξη τάσης.
Δίκτυα και Επικοινωνία Οχημάτων
07
Notes: Συνδέουμε την εικονική μέτρηση τάσης με την αναγνώριση κυματομορφών του εργαστηρίου. Το πολύμετρο σε DC μετρά τη γραμμή ως προς γείωση και εμφανίζει μια ένδειξη που εξαρτάται από την κίνηση του διαύλου· δεν αποτυπώνει κάθε bit και κάθε ακμή. Ο παλμογράφος δείχνει τις εναλλαγές: στην ενδεικτική κυματομορφή, κατά dominant CAN-H ανεβαίνει και CAN-L κατεβαίνει, ενώ στο recessive οι γραμμές βρίσκονται κοντά στην περιοχή 2,5 V. Οι ονομαστικές στάθμες είναι τυπικές και εξαρτώνται από το transceiver/όχημα. Πηγή τεχνικής τεκμηρίωσης για τυπικές στάθμες: NXP, Application Hints TJA1049, AH1021, Figure 3.

## Slide 8
ΘΕΩΡΙΑ · ΜΑΘΗΜΑ 05
Πότε η κυματομορφή μάς προβληματίζει;
Συγκρίνουμε την καθαρή μετάβαση με ταλαντώσεις που εμφανίζονται μετά από μια ακμή.
ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ
Vdiff = CAN-H − CAN-L
≈ 0 V
≈ 2 V
Η ακμή ανεβαίνει και σταθεροποιείται χωρίς έντονο κυματισμό.
ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΚΜΗ
Vdiff = CAN-H − CAN-L
≈ 0 V
≈ 2 V
Υπερύψωση ή ringing μπορεί να σχετίζεται με ανακλάσεις.
Ελέγχουμε τερματισμό, καλωδίωση, κλάδους και σύνδεση παλμογράφου· μία κυματομορφή μόνη της δεν αρκεί για διάγνωση.
Απλοποιημένα εκπαιδευτικά σχήματα, όχι πραγματικές μετρήσεις οχήματος.
Δίκτυα και Επικοινωνία Οχημάτων
08
Notes: Η διαφάνεια ανταποκρίνεται στο εργαστηριακό ζητούμενο «αναγνώριση σωστών και προβληματικών κυματομορφών CAN». Η γραμμή δείχνει τη διαφορική τάση Vdiff = CAN-H − CAN-L. Στο αριστερό σχήμα η μετάβαση από recessive (~0 V διαφορικά) σε dominant (~2 V) είναι καθαρή. Στο δεξί υπάρχει ενδεικτικό ringing μετά την ακμή· πιθανές αιτίες περιλαμβάνουν ανακλάσεις λόγω τερματισμού/καλωδίωσης/κλάδων, αλλά και την ίδια τη σύνδεση μέτρησης. Δεν αποτελεί από μόνη της διάγνωση ή απόδειξη συγκεκριμένης βλάβης. Τα γραφήματα είναι εκπαιδευτικά, όχι καταγραφές BMW M2 ή άλλου οχήματος.

## Slide 9
ΘΕΩΡΙΑ · ΜΑΘΗΜΑ 05
Οι κλάδοι του διαύλου θέλουν προσοχή
Στον τυπικό κορμό high-speed CAN, οι σύντομοι κλάδοι βοηθούν να περιορίζονται οι ανακλάσεις.
ΣΥΝΤΟΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ
ECU 1
ECU 2
ECU 3
Κορμός με τερματισμό στα δύο άκρα
CAN-H (κυανό) · CAN-L (κίτρινο) · σύντομα drop lines
ΜΑΚΡΙΑ DROP LINES
CAN-H
CAN-L
ECU 1
ECU 2
ECU 3
Μακριές διακλαδώσεις αυξάνουν την πιθανότητα ανακλάσεων.
Κρατάμε τις διακλαδώσεις όσο γίνεται σύντομες· το ringing αξιολογείται μαζί με τερματισμό και σύνδεση μέτρησης.
Ενδεικτικό σχήμα high-speed CAN· οι επιτρεπόμενες διατάξεις και αποστάσεις εξαρτώνται από το σύστημα.
Δίκτυα και Επικοινωνία Οχημάτων
09
Notes: Παρουσιάζουμε τη σχέση φυσικής διάταξης και ακεραιότητας σήματος. Σε τυπική high-speed CAN, προτιμάται γραμμικός κορμός με τερματισμούς στα δύο φυσικά άκρα· οι drop lines/κλάδοι προς ECU διατηρούνται όσο γίνεται σύντομοι ώστε να περιορίζεται η επίδραση ανακλάσεων. Δεν υπονοούμε ότι κάθε άλλη διάταξη αποτυγχάνει: το αποτέλεσμα εξαρτάται από bit rate, μήκη, χρόνο ανόδου transceiver και σχεδιασμό οχήματος. Τα σχήματα είναι γενικά και δεν αναπαριστούν την BMW M2. Τεχνική αναφορά: Texas Instruments, TCAN4550-Q1 datasheet, section Termination; Application Report SLLA496A.

## Slide 10
ΘΕΩΡΙΑ · ΜΑΘΗΜΑ 05
Γιατί 120 Ω στο άκρο, αλλά 60 Ω στη μέτρηση;
Δύο διαφορετικές έννοιες που συχνά μπερδεύονται στον έλεγχο του CAN.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
Z₀ ≈ 120 Ω
CAN-H
CAN-L
Ιδιότητα της γραμμής μεταφοράς· ο τερματισμός στο κάθε άκρο επιλέγεται ώστε να την προσαρμόζει.
ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ
120 Ω
120 Ω
120 Ω ∥ 120 Ω ≈ 60 Ω
Με το δίκτυο απενεργοποιημένο, αυτή είναι η τυπική ένδειξη μεταξύ CAN-H και CAN-L.
120 Ω = προσαρμογή γραμμής και κάθε τερματισμός · ~60 Ω = δύο τερματισμοί παράλληλα στη μέτρηση
Τυπική προσέγγιση για high-speed CAN· οι προδιαγραφές και η διαδικασία ελέγχου εξαρτώνται από το όχημα.
Δίκτυα και Επικοινωνία Οχημάτων
10
Notes: «Εδώ βλέπουμε δύο αριθμούς που μπορεί να μας μπερδέψουν: 120 Ω και 60 Ω. Το καλώδιο έχει χαρακτηριστική αντίσταση περίπου 120 Ω και στα δύο άκρα του δικτύου υπάρχει από μία αντίσταση 120 Ω. Όταν το αυτοκίνητο είναι απενεργοποιημένο και μετρήσουμε με το πολύμετρο ανάμεσα στις CAN-H και CAN-L, οι δύο αντιστάσεις φαίνονται μαζί. Επειδή είναι παράλληλα συνδεδεμένες, το πολύμετρο δείχνει περίπου 60 Ω. Άρα κάθε τερματισμός είναι 120 Ω, αλλά η συνολική μέτρηση είναι περίπου 60 Ω. Αυτό ισχύει συνήθως σε δίκτυο high-speed CAN· στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες του κατασκευαστή.»
Πηγή για τον/την εκπαιδευτικό: NXP AN10211, https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN10211.pdf ; Texas Instruments TCAN4550-Q1 datasheet, https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tcan4550-q1.pdf.

## Slide 11
ΘΕΩΡΙΑ · ΜΑΘΗΜΑ 05
Η ένδειξη αντίστασης είναι ένα πρώτο στοιχείο
Μετράμε με το δίκτυο απενεργοποιημένο και συγκρίνουμε με τις προδιαγραφές του οχήματος.
≈ 60 Ω
ΣΥΝΗΘΩΣ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ
Δύο τερματισμοί των 120 Ω συνδεδεμένοι στο δίκτυο.
≈ 120 Ω
ΠΙΘΑΝΑ ΛΕΙΠΕΙ ΕΝΑΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ
Ή υπάρχει διακοπή που απομονώνει ένα άκρο του δικτύου.
Πολύ χαμηλή Ω
ΠΙΘΑΝΗ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΣΗ
Ελέγχουμε για βραχυκύκλωμα ή πρόσθετο φορτίο στο ζεύγος.
OL / ∞
ΔΙΑΚΟΠΗ Ή ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΡΑΜΜΗ
Ελέγχουμε καλώδια, συνδέσεις και αν μετράμε στο σωστό σημείο.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Οι τιμές είναι ενδεικτικές. Μία μέτρηση δεν αποδεικνύει μόνη της ποια βλάβη υπάρχει.
Ακολουθούμε το διάγραμμα και τη διαδικασία ελέγχου του κατασκευαστή.
Δίκτυα και Επικοινωνία Οχημάτων
11
Notes: «Η μέτρηση μάς δίνει μια πρώτη ένδειξη, όχι ολόκληρη τη διάγνωση. Σε ένα συνηθισμένο δίκτυο CAN, περίπου 60 Ω μπορεί να σημαίνει ότι υπάρχουν και οι δύο τερματισμοί. Αν δούμε περίπου 120 Ω, μπορεί να λείπει ο ένας τερματισμός ή να έχει απομονωθεί ένα μέρος του δικτύου. Αν η ένδειξη είναι πολύ χαμηλή, ψάχνουμε για βραχυκύκλωμα ή άλλο φορτίο. Αν το πολύμετρο δείξει OL ή άπειρη αντίσταση, μπορεί να υπάρχει διακοπή ή να μην ακουμπάμε στα σωστά σημεία. Όμως δεν βγάζουμε συμπέρασμα μόνο από έναν αριθμό: ελέγχουμε το σχέδιο και τις οδηγίες του συγκεκριμένου κατασκευαστή.»
Πηγή για τον/την εκπαιδευτικό: Texas Instruments, Using CAN Bus Load, Termination, and Protection Configurations, https://www.ti.com/lit/ug/sllu296/sllu296.pdf.

## Slide 12
ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ
Μια απλή σειρά ελέγχου για το CAN
Κάθε έλεγχος απαντά σε διαφορετική ερώτηση. Ακολουθούμε πάντα τη διαδικασία του κατασκευαστή.
1
ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ;
Παρατήρηση και διαγνωστικό
Καταγράφουμε το σύμπτωμα και διαβάζουμε τους κωδικούς βλάβης.
2
ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ;
Πολύμετρο σε Ω
Με το κύκλωμα απενεργοποιημένο, ελέγχουμε την αντίσταση όπου προβλέπεται.
3
ΠΩΣ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΤΟ ΣΗΜΑ;
Πολύμετρο ή παλμογράφος
Με το κύκλωμα ενεργό, ελέγχουμε τάσεις και κυματομορφή.
Μέτρηση αντίστασης μόνο σε απενεργοποιημένο κύκλωμα. Δεν υπάρχει μία ίδια διαδικασία για όλα τα οχήματα.
Δίκτυα και Επικοινωνία Οχημάτων
12
Notes: «Όταν ψάχνουμε ένα πρόβλημα στο CAN, δεν ξεκινάμε αλλάζοντας εξαρτήματα. Πρώτα σημειώνουμε τι ακριβώς δεν δουλεύει και βλέπουμε αν το διαγνωστικό έχει αποθηκεύσει κωδικούς. Μετά, αν το επιτρέπει η διαδικασία του κατασκευαστή, ελέγχουμε την αντίσταση με το κύκλωμα απενεργοποιημένο. Τέλος, όταν το κύκλωμα λειτουργεί, κοιτάμε την τάση ή την κυματομορφή. Προσοχή: δεν βάζουμε το πολύμετρο στη θέση Ω σε κύκλωμα που είναι ενεργό. Η σειρά και τα σημεία μέτρησης μπορεί να διαφέρουν από αυτοκίνητο σε αυτοκίνητο.»
Πηγή για τον/την εκπαιδευτικό: Texas Instruments, Using CAN Bus Load, Termination, and Protection Configurations, https://www.ti.com/lit/ug/sllu296/sllu296.pdf.

## Slide 13
ΘΕΩΡΙΑ · ΜΑΘΗΜΑ 05
Διαβάζουμε μαζί τις δύο γραμμές CAN
Στον παλμογράφο φαίνεται ότι το CAN-H και το CAN-L αλλάζουν μαζί, με αντίθετη κίνηση.
ΤΙ ΜΑΣ ΛΕΕΙ ΤΟ ΣΧΗΜΑ;
RECESSIVE: οι δύο γραμμές είναι κοντά μεταξύ τους.
DOMINANT: το CAN-H ανεβαίνει και το CAN-L κατεβαίνει.
Η διαφορά τους δείχνει καθαρά την αλλαγή του bit.
Σχηματικό παράδειγμα: οι τάσεις είναι τυπικές και μπορεί να διαφέρουν ανά όχημα.
Δίκτυα και Επικοινωνία Οχημάτων
13
Notes: «Στην οθόνη βλέπουμε τρεις γραμμές. Οι δύο επάνω είναι τα καλώδια CAN-H και CAN-L. Όταν δεν μεταδίδεται το dominant bit, οι δύο γραμμές είναι κοντά στην ίδια τάση. Όταν μεταδίδεται dominant bit, η CAN-H ανεβαίνει και η CAN-L κατεβαίνει. Η τρίτη γραμμή δείχνει τη διαφορά ανάμεσά τους. Έτσι ο δέκτης ξεχωρίζει το bit πιο εύκολα. Το σχέδιο είναι απλοποιημένο και δείχνει τυπική συμπεριφορά· δεν είναι μέτρηση από συγκεκριμένο αυτοκίνητο.»
Πηγή για τον/την εκπαιδευτικό: NXP, Application Hints TJA1049 (AH1021), https://www.nxp.com/docs/en/supporting-information/AH1021_Application_Hints_TJA1049.pdf.

## Slide 14
ΘΕΩΡΙΑ · ΜΑΘΗΜΑ 05
Πού βρίσκουμε το CAN στην υποδοχή OBD;
Σε πολλά οχήματα, οι ακίδες 6 και 14 χρησιμοποιούνται για το CAN της διάγνωσης.
ΥΠΟΔΟΧΗ OBD 16 ΑΚΙΔΩΝ
Σχηματική αρίθμηση ακίδων
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
6 · CAN-H
14 · CAN-L
ΤΙ ΚΡΑΤΑΜΕ
Ακίδα 6 → CAN-H
Ακίδα 14 → CAN-L
Ελέγχουμε το διάγραμμα του οχήματος πριν από τη σύνδεση.
Οι ακίδες 6/14 αφορούν το CAN της θύρας διάγνωσης όπου έχει προβλεφθεί· δεν δίνουν πάντα πρόσβαση σε όλα τα δίκτυα του οχήματος.
Δίκτυα και Επικοινωνία Οχημάτων
14
Notes: «Εδώ βλέπουμε την υποδοχή OBD που συνδέουμε με το διαγνωστικό. Σε πολλά οχήματα, η ακίδα 6 είναι η CAN-H και η ακίδα 14 η CAN-L. Αυτό αφορά το CAN που είναι διαθέσιμο από τη θύρα διάγνωσης. Δεν σημαίνει ότι από εκεί βλέπουμε όλα τα δίκτυα του αυτοκινήτου. Πριν συνδέσουμε πολύμετρο ή παλμογράφο, ελέγχουμε το διάγραμμα και την αρίθμηση του συγκεκριμένου οχήματος.»
Πηγές για τον/την εκπαιδευτικό: SAE J1962 Diagnostic Connector, https://saemobilus.sae.org/standards/j1962_201607-diagnostic-connector ; Autel MaxiFlash VCMI User Manual, ενότητα OBDII CAN Bus Check.

## Slide 15
ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ
Πώς συνδέουμε τον παλμογράφο στο CAN;
Με δύο κανάλια βλέπουμε κάθε γραμμή χωριστά και μετά συγκρίνουμε τις δύο τάσεις.
ΣΗΜΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Ακίδα 6 · CAN-H
Ακίδα 14 · CAN-L
Όπου το όχημα διαθέτει CAN στις ακίδες αυτές.
ΚΑΝΑΛΙΑ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΥ
Κανάλι A ← CAN-H
Κανάλι B ← CAN-L
Το όργανο δείχνει κάθε γραμμή ως προς την αναφορά μέτρησης.
ΣΥΓΚΡΙΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΔΥΟ ΓΡΑΜΜΕΣ
A − B = διαφορικό σήμα
Χρησιμοποιούμε κατάλληλο παλμογράφο αυτοκινήτου ή διαφορική μέτρηση και ακολουθούμε τις οδηγίες του οργάνου.
Δίκτυα και Επικοινωνία Οχημάτων
15
Notes: «Συνδέουμε το πρώτο κανάλι στην CAN-H και το δεύτερο στην CAN-L, στα σημεία που προβλέπει το διάγραμμα. Έτσι βλέπουμε τις δύο γραμμές μία-μία. Αν το όργανο έχει λειτουργία αφαίρεσης, βάζουμε A μείον B για να δούμε τη διαφορά τους, δηλαδή το διαφορικό σήμα. Χρησιμοποιούμε κατάλληλο παλμογράφο αυτοκινήτου ή διαφορική είσοδο και ακολουθούμε τις οδηγίες του οργάνου. Δεν αυτοσχεδιάζουμε με τα καλώδια γείωσης.»
Πηγές για τον/την εκπαιδευτικό: Pico Technology, CAN bus physical layer test, https://www.picoauto.com/library/automotive-guided-tests/communication/can-bus/AGT-126-can-bus-physical-layer/ ; Tektronix, Debugging CAN, LIN and FlexRay Automotive Buses with an Oscilloscope, https://www.tek.com/en/documents/application-note/debugging-can-lin-and-flexray-automotive-buses-oscilloscope.

## Slide 16
ΘΕΩΡΙΑ · ΜΑΘΗΜΑ 05
Πώς βοηθά το διαφορικό σήμα στον θόρυβο;
Μια παρόμοια παρεμβολή μπορεί να εμφανιστεί και στα δύο καλώδια ταυτόχρονα.
ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ;
1 Ο ίδιος θόρυβος επηρεάζει και τις δύο γραμμές.
2 Ο δέκτης συγκρίνει CAN-H με CAN-L.
3 Το κοινό μέρος του θορύβου μειώνεται στη διαφορά.
Η απόρριψη δεν είναι απεριόριστη: εξαρτάται από το μέγεθος και τη συχνότητα του θορύβου και από το κύκλωμα.
Δίκτυα και Επικοινωνία Οχημάτων
16
Notes: «Μερικές φορές ένας ηλεκτρικός θόρυβος επηρεάζει και τα δύο καλώδια σχεδόν το ίδιο. Αν κοιτάξουμε κάθε καλώδιο μόνο του, μπορεί να δούμε αυτή την ενόχληση. Ο δέκτης όμως συγκρίνει τη μία γραμμή με την άλλη. Έτσι, το μέρος του θορύβου που είναι κοινό και στις δύο γραμμές μπορεί να μειωθεί και το χρήσιμο σήμα να ξεχωρίζει καλύτερα. Αυτό δεν σημαίνει ότι εξαφανίζεται κάθε θόρυβος· το πόσο καλά γίνεται εξαρτάται από το κύκλωμα και την παρεμβολή.»
Πηγή για τον/την εκπαιδευτικό: Texas Instruments, CAN Signaling and Noise Immunity, https://www.ti.com/document-viewer/lit/html/SSZTCN3.

## Slide 17
ΘΕΩΡΙΑ · ΜΑΘΗΜΑ 05
Τρεις συνηθισμένες βλάβες στην καλωδίωση CAN
Μια βλάβη μπορεί να επηρεάσει την επικοινωνία ή να τη διακόψει — ανάλογα με το όχημα και το σημείο της.
ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΓΟΥ
CAN-H
CAN-L
Ένα από τα δύο καλώδια έχει κοπεί ή έχει χαλαρή σύνδεση.
CAN-H ΜΕ CAN-L
CAN-H
CAN-L
Οι δύο γραμμές ακουμπούν μεταξύ τους.
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΑΜΑΞΩΜΑ Ή ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ
CAN-H
CAN-L
Ένα καλώδιο ακουμπά σε γείωση ή σε γραμμή τροφοδοσίας.
Δεν αρκεί το σχήμα για διάγνωση. Ελέγχουμε κωδικούς, καλωδίωση και μετρήσεις σύμφωνα με το διάγραμμα.
Δεν εντοπίζουν όλα τα κυκλώματα/transceivers κάθε διακοπή ή βραχυκύκλωμα.
Δίκτυα και Επικοινωνία Οχημάτων
17
Notes: «Στην καλωδίωση CAN μπορεί να έχουμε, για παράδειγμα, ένα κομμένο καλώδιο, τις δύο γραμμές να ακουμπούν μεταξύ τους ή ένα καλώδιο να ακουμπά στο αμάξωμα ή σε τροφοδοσία. Αυτά μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα στην επικοινωνία, αλλά το αποτέλεσμα εξαρτάται από το αυτοκίνητο και από το σημείο της βλάβης. Δεν βγάζουμε συμπέρασμα μόνο από το σχήμα ή από έναν κωδικό. Ελέγχουμε το σχέδιο, την καλωδίωση και τις μετρήσεις. Επίσης, δεν εντοπίζουν όλα τα κυκλώματα κάθε είδος διακοπής ή βραχυκυκλώματος.»
Πηγή για τον/την εκπαιδευτικό: NXP, Application Hints AH1014, Bus Failure Diagnosis, https://www.nxp.com/docs/en/supporting-information/AH1014.pdf.

## Slide 18
ΘΕΩΡΙΑ · ΜΑΘΗΜΑ 05
Ταχύτητα μετάδοσης και μήκος δικτύου CAN
Όσο πιο γρήγορα στέλνονται τα bits, τόσο πιο πολύ μετρά ο χρόνος που χρειάζεται το σήμα για να ταξιδέψει.
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟΣ ΡΥΘΜΟΣ
Συνήθως είναι πιο εύκολο να υποστηριχθεί μεγαλύτερο μήκος.
ECU
ECU
ECU
ECU
μεγαλύτερη γραμμή
ΥΨΗΛΟΤΕΡΟΣ ΡΥΘΜΟΣ
Χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή σε μήκος και καθυστερήσεις.
ECU
ECU
ECU
ECU
μικρότερο περιθώριο μήκους
Δεν υπάρχει ένα όριο που να ισχύει για όλα τα οχήματα. Μετρούν επίσης το καλώδιο, οι κλάδοι, οι κόμβοι και οι ρυθμίσεις του δικτύου.
Σχηματική τάση, όχι αριθμητικός κανόνας ή εγγυημένο μήκος.
Δίκτυα και Επικοινωνία Οχημάτων
18
Notes: «Ο ρυθμός λέει πόσο γρήγορα περνούν τα bits. Όσο πιο γρήγορα περνούν, τόσο λιγότερος χρόνος μένει για να φτάσει το σήμα σε όλους τους κόμβους. Γι’ αυτό, γενικά, τα πιο γρήγορα δίκτυα χρειάζονται πιο προσεκτικό σχεδιασμό και συνήθως μικρότερα μήκη. Δεν υπάρχει όμως ένας αριθμός που να ταιριάζει σε όλα τα αυτοκίνητα. Μετρούν και το καλώδιο, οι διακλαδώσεις και ο τρόπος που είναι ρυθμισμένοι οι κόμβοι. Γι’ αυτό ακολουθούμε τις προδιαγραφές του συστήματος.»
Πηγές για τον/την εκπαιδευτικό: NXP AN1798, CAN Bit Timing Requirements, https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN1798.pdf ; Philips/NXP AN96116, https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN96116.pdf.

## Slide 19
ΘΕΩΡΙΑ · ΜΑΘΗΜΑ 05
Πόσο διαρκεί ένα bit;
Ο ρυθμός μετάδοσης μάς λέει πόσα bits περνούν σε ένα δευτερόλεπτο.
Ο ΑΠΛΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ
Χρόνος bit = 1 ÷ ρυθμός
Πιο πολλά bits κάθε δευτερόλεπτο
= λιγότερος χρόνος για κάθε bit
1 μs = ένα εκατομμυριοστό του δευτερολέπτου
250 kbit/s
1 bit ≈ 4 μs
1 bit
1 bit
1 bit
1 bit
500 kbit/s
1 bit ≈ 2 μs
1
1
1
1
1
1
1
1
ίσο χρονικό παράθυρο
Όσο ανεβαίνει ο ρυθμός, τόσο μικραίνει ο χρόνος που αντιστοιχεί σε κάθε bit.
Παραδείγματα για σταθερό ρυθμό CAN· οι πραγματικές ρυθμίσεις εξαρτώνται από το δίκτυο.
Δίκτυα και Επικοινωνία Οχημάτων
19
Notes: «Ο ρυθμός μάς λέει πόσα bits στέλνονται σε ένα δευτερόλεπτο. Για να βρούμε πόσο διαρκεί ένα bit, κάνουμε ένα δευτερόλεπτο διά τον ρυθμό. Για παράδειγμα, στα 250 χιλιάδες bits το δευτερόλεπτο, ένα bit κρατά περίπου 4 μικροδευτερόλεπτα. Στα 500 χιλιάδες, κρατά περίπου 2 μικροδευτερόλεπτα. Μικροδευτερόλεπτο σημαίνει ένα πολύ μικρό κομμάτι του δευτερολέπτου. Άρα όσο πιο γρήγορα στέλνουμε τα bits, τόσο λιγότερος χρόνος υπάρχει για το καθένα. Αυτά είναι απλά παραδείγματα· το δίκτυο του αυτοκινήτου έχει συγκεκριμένες ρυθμίσεις.»
Πηγή για τον/την εκπαιδευτικό: NXP AN1798, CAN Bit Timing Requirements, https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN1798.pdf.

## Slide 20
ΘΕΩΡΙΑ · ΜΑΘΗΜΑ 05
Ο δέκτης πρέπει να διαβάσει το bit τη σωστή στιγμή
Δεν αρκεί να φτάσει το σήμα· ο κόμβος πρέπει να το ελέγξει στο κατάλληλο σημείο του χρόνου.
ΕΝΑ BIT ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1
1
0
1
0 ή 1
κίτρινο σημείο = στιγμή ανάγνωσης
ΤΙ ΚΑΝΕΙ Ο ΚΟΜΒΟΣ;
1 Περιμένει το συμφωνημένο χρονικό σημείο.
2 Εκεί διαβάζει αν το bit είναι 0 ή 1.
3 Αν ο χρονισμός δεν ταιριάζει, μπορεί να διαβάσει λάθος.
Όλοι οι κόμβοι χρειάζονται συμβατές ρυθμίσεις bit timing για να συνεννοούνται σωστά.
Η θέση του σημείου δειγματοληψίας είναι ενδεικτική· οι ρυθμίσεις εξαρτώνται από το σύστημα.
Δίκτυα και Επικοινωνία Οχημάτων
20
Notes: «Ο δέκτης δεν κοιτάζει συνέχεια το bit. Περιμένει μια συγκεκριμένη στιγμή και τότε διαβάζει αν είναι 0 ή 1. Αυτή η στιγμή λέγεται σημείο δειγματοληψίας. Στο σχήμα είναι το κίτρινο σημάδι. Το έχουμε σχεδιάσει ενδεικτικά, όχι σε ακριβή κλίμακα. Αν οι μονάδες δεν έχουν συμβατές ρυθμίσεις ή το σήμα αργήσει πολύ, κάποιος κόμβος μπορεί να διαβάσει λάθος. Τότε μπορεί να εμφανιστούν σφάλματα επικοινωνίας.»
Πηγή για τον/την εκπαιδευτικό: NXP AN1798, CAN Bit Timing Requirements, https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN1798.pdf.

## Slide 21
ΘΕΩΡΙΑ · ΜΑΘΗΜΑ 05
Το bit CAN χωρίζεται σε τέσσερα χρονικά τμήματα
Κάθε τμήμα βοηθά τους κόμβους να συγχρονιστούν και να διαβάσουν σωστά το bit.
Συγχρονισμός
SYNC_SEG
Καθυστέρηση δικτύου
PROP_SEG
Φάση 1
PHASE_SEG1
Φάση 2
PHASE_SEG2
Σημείο δειγματοληψίας
Συγχρονισμός
Εδώ αναμένεται η αλλαγή του σήματος που βοηθά στον συγχρονισμό.
Καθυστέρηση δικτύου
Αφήνει χρόνο για καθυστερήσεις στο καλώδιο και στους κόμβους.
Φάση 1
Βοηθά στη διόρθωση του χρονισμού πριν από την ανάγνωση.
Φάση 2
Μεσολαβεί από την ανάγνωση ως την αρχή του επόμενου bit.
Το σημείο δειγματοληψίας βρίσκεται στο τέλος της Φάσης 1.
Τα μήκη των τμημάτων είναι ενδεικτικά και αλλάζουν ανάλογα με τις ρυθμίσεις του δικτύου.
Δίκτυα και Επικοινωνία Οχημάτων
21
Notes: «Κάθε bit CAN χωρίζεται σε τέσσερα χρονικά τμήματα. Το πρώτο βοηθά τους κόμβους να συγχρονιστούν. Το δεύτερο αφήνει χρόνο για καθυστερήσεις που προκαλούνται από το δίκτυο. Τα δύο τμήματα φάσης βοηθούν να διορθώνεται ο χρονισμός γύρω από τη στιγμή που διαβάζεται το bit. Η ανάγνωση γίνεται στο τέλος της Φάσης 1, στο σημείο που δείχνει η κάθετη γραμμή. Στο σχέδιο τα τμήματα δεν έχουν πραγματική αναλογία μήκους, γιατί αυτό εξαρτάται από τις ρυθμίσεις.»
Πηγή για τον/την εκπαιδευτικό: NXP, CAN Bit Timing Requirements, AN1798, https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN1798.pdf και CAN Reference Manual, ενότητα 6.2, https://www.nxp.com/docs/en/reference-manual/BCANPSV2.pdf.

## Slide 22
ΘΕΩΡΙΑ · ΜΑΘΗΜΑ 05
Το TQ είναι το μικρό βήμα μέτρησης του bit
Ο ελεγκτής μετρά μικρές μονάδες χρόνου για να σχηματίσει τα τμήματα και ολόκληρο το bit.
ΕΝΑ BIT ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΠΟΛΛΑ TQ
TQ
TQ
TQ
TQ
TQ
TQ
TQ
TQ
TQ
TQ
TQ
TQ
1 TQ
πολλά TQ μαζί = χρόνος ενός bit
Από πού προκύπτει;
Το TQ βασίζεται στο ρολόι του ελεγκτή και στον διαιρέτη του.
Τι να θυμάμαι;
Το TQ είναι μονάδα μέτρησης, όχι ένας ίδιος χρόνος για όλα τα οχήματα.
Το πλήθος των TQ στο σχήμα είναι ενδεικτικό· οι πραγματικές ρυθμίσεις εξαρτώνται από τον ελεγκτή CAN.
Δίκτυα και Επικοινωνία Οχημάτων
22
Notes: «Για να μετρήσει τον χρόνο ενός bit, ο ελεγκτής CAN χρησιμοποιεί μικρές μονάδες που λέγονται TQ, από το time quantum. Μπορούμε να το φανταστούμε σαν μικρά ίσα βήματα πάνω σε έναν χάρακα. Πολλά βήματα μαζί σχηματίζουν τα χρονικά τμήματα του bit. Η διάρκεια του TQ εξαρτάται από το ρολόι και τον διαιρέτη του ελεγκτή. Γι’ αυτό το TQ δεν έχει έναν ίδιο χρόνο σε όλα τα οχήματα. Τα κουτάκια στην εικόνα είναι ενδεικτικά.»
Πηγή για τον/την εκπαιδευτικό: NXP CAN Reference Manual, ενότητα 13.8, https://www.nxp.com/docs/en/reference-manual/BCANPSV2.pdf.

## Slide 23
ΘΕΩΡΙΑ · ΜΑΘΗΜΑ 05
Οι κόμβοι συγχρονίζονται με τις μεταβάσεις του σήματος
Οι ελεγκτές CAN χρησιμοποιούν τις αλλαγές στο σήμα ως χρονικό σημείο αναφοράς.
ΜΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΒΟΗΘΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΚΤΗ ΝΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΤΕΙ
1
0
μετάβαση
σημείο αναφοράς
στιγμή ανάγνωσης
ΤΙ ΚΑΝΕΙ Ο ΕΛΕΓΚΤΗΣ;
Παρακολουθεί τις αλλαγές στο σήμα του δικτύου.
Χρησιμοποιεί μια κατάλληλη μετάβαση ως χρονική αναφορά.
Διορθώνει λίγο τον χρονισμό, μέσα στα επιτρεπόμενα όρια.
Έτσι οι κόμβοι κρατούν το σημείο ανάγνωσης κοντά στη σωστή στιγμή.
Σχηματικό παράδειγμα. Η ακριβής διαδικασία εξαρτάται από τον CAN controller.
Δίκτυα και Επικοινωνία Οχημάτων
23
Notes: «Οι κόμβοι CAN έχουν δικό τους χρονισμό, αλλά παρακολουθούν και το σήμα που περνά στο δίκτυο. Όταν ο ελεγκτής εντοπίσει μια κατάλληλη μετάβαση, τη χρησιμοποιεί ως χρονικό σημείο αναφοράς. Μπορεί να διορθώσει λίγο τη διάρκεια των τμημάτων φάσης, μέσα σε συγκεκριμένα όρια. Έτσι το σημείο στο οποίο διαβάζει το bit παραμένει σωστά τοποθετημένο. Το σχήμα είναι απλοποιημένο και δεν δείχνει πραγματική μέτρηση.»
Πηγή για τον/την εκπαιδευτικό: NXP AN1798, CAN Bit Timing Requirements, https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN1798.pdf.

## Slide 24
ΘΕΩΡΙΑ · ΜΑΘΗΜΑ 05
Δύο τρόποι συγχρονισμού στο CAN
Ο ελεγκτής ευθυγραμμίζεται στην αρχή του μηνύματος και διορθώνει μικρές αποκλίσεις όσο συνεχίζεται.
HARD SYNCHRONIZATION
Στην αρχή του πλαισίου
1
0
αρχή πλαισίου
Όλοι οι κόμβοι ευθυγραμμίζουν τον χρονισμό τους στην ακμή έναρξης του μηνύματος.
RESYNCHRONIZATION
Κατά τη μετάδοση
1
0
κατάλληλη μετάβαση
Ο ελεγκτής διορθώνει μικρές αποκλίσεις όταν εντοπίσει κατάλληλη ακμή στο σήμα.
Αρχή μηνύματος: ευθυγράμμιση. Στη συνέχεια: μικρές διορθώσεις.
Στο κλασικό CAN, η ακμή αναφοράς είναι μετάβαση από 1 σε 0. Η διόρθωση έχει συγκεκριμένα όρια.
Δίκτυα και Επικοινωνία Οχημάτων
24
Notes: «Υπάρχουν δύο τρόποι συγχρονισμού. Στην αρχή του πλαισίου, με την ακμή έναρξης, όλοι οι κόμβοι ευθυγραμμίζουν τον χρονισμό τους. Αυτό λέγεται hard synchronization. Μετά, όσο μεταδίδεται το μήνυμα, ο ελεγκτής μπορεί να διορθώνει μικρές αποκλίσεις όταν εντοπίσει κατάλληλη ακμή. Αυτό λέγεται resynchronization. Οι διορθώσεις έχουν όρια. Για τώρα αρκεί να θυμόμαστε: στην αρχή γίνεται η βασική ευθυγράμμιση και στη συνέχεια γίνονται μικρές διορθώσεις.»
Πηγή για τον/την εκπαιδευτικό: NXP AN1798, CAN Bit Timing Requirements, https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN1798.pdf.

## Slide 25
ΘΕΩΡΙΑ · ΜΑΘΗΜΑ 05
Μετά από πέντε ίδια bit, το CAN προσθέτει ένα αντίθετο
Το επιπλέον bit δημιουργεί μια μετάβαση που βοηθά τους κόμβους να παραμένουν συγχρονισμένοι.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ BIT STUFFING
Αρχικά
δεδομένα
Στο CAN bus
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0*
1
0
0* = bit που προστέθηκε
Ο δέκτης αφαιρεί το επιπλέον bit και ανακτά τα αρχικά δεδομένα.
Απλό παράδειγμα bit stuffing στο κλασικό CAN.
Δίκτυα και Επικοινωνία Οχημάτων
25
Notes: «Στο κλασικό CAN, όταν εμφανιστούν πέντε ίδια bit στη σειρά, ο πομπός προσθέτει ένα bit αντίθετης τιμής. Εδώ τα αρχικά δεδομένα έχουν έξι άσους. Μετά τον πέμπτο άσο, προστίθεται ένας μηδενικός, που φαίνεται με αστερίσκο. Έτσι δημιουργείται μια μετάβαση στο σήμα και οι κόμβοι έχουν ευκαιρία να κρατήσουν τον χρονισμό τους. Ο δέκτης αφαιρεί το πρόσθετο bit και κρατά τα αρχικά δεδομένα.»
Πηγή για τον/την εκπαιδευτικό: NXP AN1798, CAN Bit Timing Requirements, https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN1798.pdf.

## Slide 26
ΘΕΩΡΙΑ · ΜΑΘΗΜΑ 05
Κυρίαρχη και υποχωρητική κατάσταση στο CAN
Ο δέκτης ξεχωρίζει τις δύο καταστάσεις από τη διαφορά τάσης ανάμεσα στις γραμμές CAN-H και CAN-L.
ΥΠΟΧΩΡΗΤΙΚΗ · RECESSIVE
Λογικό bit 1
CAN-H ≈ 2,5 V
CAN-L ≈ 2,5 V
ΔV ≈ 0 V
Οι δύο γραμμές μένουν κοντά στην ίδια τάση.
ΚΥΡΙΑΡΧΗ · DOMINANT
Λογικό bit 0
CAN-H ≈ 3,5 V
CAN-L ≈ 1,5 V
ΔV ≈ 2 V
CAN-H ανεβαίνει και CAN-L κατεβαίνει.
Αυτό που μετρά για τον δέκτη είναι η διαφορά ανάμεσα στις δύο γραμμές.
Τυπικές ονομαστικές τιμές υψηλής ταχύτητας CAN· οι πραγματικές τιμές εξαρτώνται από τον πομποδέκτη.
Δίκτυα και Επικοινωνία Οχημάτων
26
Notes: «Στην υποχωρητική κατάσταση, οι δύο γραμμές βρίσκονται περίπου στα 2,5 βολτ και η διαφορά τους είναι σχεδόν μηδενική. Αυτό αντιστοιχεί στο λογικό 1. Στην κυρίαρχη κατάσταση, η CAN-H ανεβαίνει περίπου στα 3,5 βολτ και η CAN-L κατεβαίνει περίπου στο 1,5. Τότε η διαφορά τους είναι περίπου 2 βολτ και ο δέκτης αναγνωρίζει λογικό 0. Οι αριθμοί είναι τυπικές τιμές, όχι απόλυτο όριο για κάθε όχημα.»
Πηγή για τον/την εκπαιδευτικό: NXP AN96116, PCA82C250/251 CAN Transceiver, https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN96116.pdf.

## Slide 27
ΘΕΩΡΙΑ · ΜΑΘΗΜΑ 05
Ο πομποδέκτης συνδέει τον ελεγκτή με το δίκτυο CAN
Μετατρέπει τα λογικά bit σε ηλεκτρικά σήματα και τα σήματα του δικτύου ξανά σε bit.
ΜΟΝΑΔΑ ECU A
Ελεγκτής CAN
χειρίζεται τα bit
bit 0 / 1
Πομποδέκτης CAN
οδηγεί και διαβάζει τον δίαυλο
ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΔΙΑΥΛΟΣ CAN
CAN-H
CAN-L
το ίδιο μήνυμα μεταδίδεται ως διαφορικό σήμα
ΜΟΝΑΔΑ ECU B
Ελεγκτής CAN
επεξεργάζεται τα bit
ανακτημένα bit
Πομποδέκτης CAN
λαμβάνει το ηλεκτρικό σήμα
Ελεγκτής CAN: λογική bit. Πομποδέκτης: ηλεκτρική σύνδεση με τον δίαυλο.
Σχηματική απεικόνιση της διασύνδεσης ελεγκτή CAN και πομποδέκτη.
Δίκτυα και Επικοινωνία Οχημάτων
27
Notes: «Ο ελεγκτής CAN χειρίζεται τα bit του μηνύματος. Ο πομποδέκτης είναι το εξάρτημα που συνδέει τον ελεγκτή με τα δύο καλώδια CAN. Στην αποστολή, παίρνει το bit και δημιουργεί την αντίστοιχη ηλεκτρική κατάσταση στις CAN-H και CAN-L. Στη λήψη, παρακολουθεί τη διαφορά τάσης και δίνει ξανά στον ελεγκτή το bit που αναγνώρισε. Με απλά λόγια: ο ελεγκτής μιλά με bit, ενώ ο πομποδέκτης μιλά με τάσεις πάνω στον δίαυλο.»
Πηγή για τον/την εκπαιδευτικό: NXP AN96116, PCA82C250/251 CAN Transceiver, https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN96116.pdf.

## Slide 28
ΔΙΑΓΝΩΣΗ · ΜΑΘΗΜΑ 05
Η επικοινωνία μπορεί να συνεχίζεται και με βλάβη
Μια βλάβη στο φυσικό επίπεδο δεν σταματά πάντα αμέσως όλα τα μηνύματα.
ΠΙΘΑΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 1
Η επικοινωνία διακόπτεται
Σε ορισμένες βλάβες, οι μονάδες δεν ανταλλάσσουν μηνύματα.
ΠΙΘΑΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 2
Κάποια μηνύματα συνεχίζουν
Η επικοινωνία μπορεί να υπάρχει, ενώ μια βλάβη παραμένει.
Το ότι «μιλάει» το δίκτυο δεν αποκλείει βλάβη στην καλωδίωση.
Τα αποτελέσματα εξαρτώνται από τη βλάβη, τη θέση της και τον πομποδέκτη.
Δίκτυα και Επικοινωνία Οχημάτων
28
Notes: «Δεν οδηγούν όλες οι βλάβες CAN στο ίδιο αποτέλεσμα. Κάποιες διακόπτουν την επικοινωνία. Άλλες μπορεί να αφήνουν κάποιες μονάδες να ανταλλάσσουν μηνύματα, παρότι υπάρχει πρόβλημα στο φυσικό επίπεδο. Αυτό εξαρτάται από το είδος και τη θέση της βλάβης, αλλά και από τον πομποδέκτη. Γι’ αυτό δεν αρκεί να δούμε ότι το αυτοκίνητο επικοινωνεί με το διαγνωστικό. Ελέγχουμε και τους κωδικούς, την καλωδίωση και τα ηλεκτρικά σήματα, σύμφωνα με το διάγραμμα και τις οδηγίες του κατασκευαστή.»
Πηγή για τον/την εκπαιδευτικό: NXP AH1014, Application Hints for TJA1042/43/48/51, Bus Failure Diagnosis, https://www.nxp.com/docs/en/supporting-information/AH1014.pdf.

## Slide 29
ΕΦΑΡΜΟΓΗ · ΜΑΘΗΜΑ 05
Σενάριο: μία μονάδα δεν επικοινωνεί
Τι ελέγχει ο τεχνικός πριν θεωρήσει ότι έχει χαλάσει η ECU;
ΕΥΡΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ
Η ECU X δεν απαντά
Οι υπόλοιπες μονάδες εμφανίζονται.
Δεν γνωρίζουμε ακόμη αν φταίει η ECU, η τροφοδοσία της ή η σύνδεση στο CAN.
1
Βρίσκει τη μονάδα στο διάγραμμα
Ελέγχει σε ποιο δίκτυο και σε ποια σημεία συνδέεται.
2
Ελέγχει τροφοδοσία και γείωση
Μετρά στα σωστά σημεία, όπως ορίζει ο κατασκευαστής.
3
Ελέγχει τη σύνδεση CAN
Εξετάζει φίσα, CAN-H, CAN-L και τα σήματα του δικτύου.
Δεν αλλάζουμε ECU πριν ελέγξουμε τροφοδοσία, γείωση και δίκτυο.
Εκπαιδευτικό παράδειγμα. Τα ακριβή βήματα και σημεία μέτρησης ορίζονται από τον κατασκευαστή.
Δίκτυα και Επικοινωνία Οχημάτων
29
Notes: «Ας δούμε ένα απλό περιστατικό. Το διαγνωστικό επικοινωνεί με τις περισσότερες μονάδες, αλλά μία ECU δεν απαντά. Αυτό από μόνο του δεν αποδεικνύει ότι χάλασε η ECU. Πρώτα βρίσκουμε στο διάγραμμα σε ποιο δίκτυο και σε ποια φίσα συνδέεται. Έπειτα ελέγχουμε αν έχει τη σωστή τροφοδοσία και γείωση. Τέλος ελέγχουμε τη φίσα και τις δύο γραμμές CAN, με τη διαδικασία και τα σημεία μέτρησης που δίνει ο κατασκευαστής. Μόνο αφού αποκλείσουμε αυτά τα ενδεχόμενα εξετάζουμε αν ευθύνεται η ίδια η μονάδα.»
Πηγή για τον/την εκπαιδευτικό: NXP AH1014, Application Hints for TJA1042/43/48/51, Bus Failure Diagnosis, https://www.nxp.com/docs/en/supporting-information/AH1014.pdf.

## Slide 30
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ · ΜΑΘΗΜΑ 05
Τι κρατάμε από το φυσικό επίπεδο CAN;
Από τα καλώδια μέχρι τη διάγνωση στο όχημα.
1
Δύο καλώδια
CAN-H και CAN-L σχηματίζουν ένα στριμμένο ζεύγος.
2
Διαφορικό σήμα
Ο δέκτης αναγνωρίζει τη διαφορά τάσης ανάμεσα στις γραμμές.
3
Σωστός τερματισμός
Στο κλασικό high-speed CAN, δύο τερματισμοί 120 Ω δίνουν περίπου 60 Ω συνολικά.
4
Διάγνωση με στοιχεία
Διάγραμμα, κωδικοί και μετρήσεις οδηγούν τον έλεγχο· όχι οι υποθέσεις.
Το CAN μεταφέρει bit με ηλεκτρικά σήματα πάνω σε δύο γραμμές.
Οι μετρήσεις και οι ακριβείς τιμές ελέγχονται πάντα με βάση το συγκεκριμένο όχημα.
Δίκτυα και Επικοινωνία Οχημάτων
30
Notes: «Κλείνοντας, θυμόμαστε τέσσερα πράγματα. Το CAN χρησιμοποιεί δύο στριμμένα καλώδια, CAN-H και CAN-L. Οι μονάδες ξεχωρίζουν τα bit από τη διαφορά τάσης ανάμεσα σε αυτά τα καλώδια. Στο κλασικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας υπάρχουν συνήθως δύο τερματισμοί των 120 Ω, που στη μέτρηση παράλληλα δίνουν περίπου 60 Ω, όταν ακολουθούμε τη σωστή διαδικασία ελέγχου. Και στη διάγνωση δεν βασιζόμαστε σε μία μόνο ένδειξη: κοιτάμε το διάγραμμα, τους κωδικούς και τις μετρήσεις, πάντα σύμφωνα με το συγκεκριμένο όχημα.»
Πηγή για τον/την εκπαιδευτικό: NXP AN96116, PCA82C250/251 CAN Transceiver, https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN96116.pdf· NXP AH1014, Bus Failure Diagnosis, https://www.nxp.com/docs/en/supporting-information/AH1014.pdf.